| Pkt |  |
| --- | --- |
|  | Vid kalibrering av vatten- och gråvattentank, skall tankarna vara helt tomma! Starta panelen med en lång tryck på ”Store Reset” knappen Tryck dig fram till ”KALIBR” ”MIN” värde måste vara lika som ”VATTEN” respektive ”GRÅVATTEN” värde Fyll vattentankarna tills dom är fulla. Värdet inom parantes förändrar sig (t .ex. 118) Sätt samma värde (t.ex.118) på ”MAX” värde ”MIN”: tom tank (0%) ”MAX”: full tank (100%) |

# Text boxes

Instruktionen gäller för alla varianter